## Slide 1
微處理機導論期末專題
學號：109033121 姓名：陳靜

## Slide 2
遊戲 利用兩變數 strength 和 angle 控制 angrybird 射出路徑，若射出路徑與目標物 pig 交疊，可將目標物消除
主畫面 選擇功能 ：簡單模式、困難模式、設定
設定 調整 打開／關閉 音效、音量大小 (0~3)
遊戲功能簡介 ( 專題功能皆為自行完成 )

## Slide 3: 遊戲功能簡介
主畫面
1. 上、下切換功能
2. 中間選擇功能
設定畫面
1. 上、下切換調整選項
2. 左、右調整音量大小/開關
3. 中間回到主畫面
遊戲
1. 上、下調整角度
2. 左、右調整力量
3. 中間射出 angrybird

## Slide 4: 系統架構 (元件功能&通訊介面)
UART
KT89S51實驗板
主畫面、設定控制
AT89S52
遊戲控制、播放音樂
SSD1306 OLED
I2C
I2C
顯示畫面
GPIO
因單顆 8051 記憶體空間不足，因此本次專題使用兩顆 8051，並利用 UART 通訊介面進行溝通。 同時，使用 I2C 通訊介面控制同一個OLED顯示器，傳送顯示數據。

## Slide 5: AT89S52 基本電路圖
KT89S51 實驗板 使用 12MHz 石英震盪器
因 UART 通訊時鐘頻率需相同，這裡也使用 12MHz
+5V
+5V
91.3 K𝛺
0.1 uF
GND
33 pF
33 pF
GND
這裡我們使用兩個 33pF 電容
將 EA pin 接至 5V
AT89S52 晶片
reset 按鍵
Notes: 差按鍵的電路

## Slide 6: UART 通訊電路圖
KT89S51 實驗板 UART 腳位
P3_0 : RXD、P3_1 : TXD
KT89S51 | AT89S52
P3_0 (RX) | P3_1 (TX)
P3_1 (TX) | P3_0 (RX)
KT89S51 | AT89S52
P3_0 (RX) | P3_0 (RX)
P3_1 (TX) | P3_1 (TX)
理論上應RX連接TX、TX連接RX
但實際上需要用以下接線方式才能夠成功通訊 (目前仍不確定問題為何)
AT89S52 晶片 UART 腳位
Notes: 差按鍵的電路

## Slide 7: I2C 通訊電路圖
AT89S52 晶片 I2C 腳位
+5V
GND
KT89S51 實驗板 I2C 腳位
Notes: 差按鍵的電路

## Slide 8: 按鍵 電路圖
AT89S52 晶片 按鍵 腳位
KT89S51 實驗板 按鍵 腳位
left
right
up
down
GND
enter
Notes: 差按鍵的電路

## Slide 9: Buzzer 電路圖
AT89S52 晶片 buzzer 腳位
KT89S51 實驗板 buzzer 腳位
由 AT89S52 腳位控制實驗板上的P3_7腳位接著的 Buzzer
Notes: 差按鍵的電路

## Slide 10: 軟體架構
在 while loop 中檢查當前的 state (主畫面、設定、遊戲畫面)，並執行對應的控制流程。
例如：在主畫面選擇 ”Setting” 按下 enter 鍵，更新畫面為設定畫面，並改變變數 ”cur_state”，以執行對應的控制程式
在特定的按鍵行為切換 state，並展示新頁面。

## Slide 11: 程式架構
OLED 一次僅能由一個 8051 進行控制，因此在開始進行控制前需呼叫 I2C_Start() 函式，進行初始化。
當沒有要使用時，需要使用 I2C_Stop() 函式停止 I2C 通訊介面，以利另一個 8051 進行控制。
上兩個 function 為 LAB3 中所提供的函式庫。

## Slide 12: 程式架構
各控制流程函式中主要為判斷按鈕是否按下，並執行相對應的行為 (改變 OLED上的顯示)。

## Slide 13: 程式架構
利用兩變數 strength 和 angle 控制 angrybird 射出路徑，若射出路徑與目標物 pig 交疊，可將目標物消除

## Slide 14: DEMO 影片

## Slide 15: 參考資料
1. 上課講義、LAB 講義
2. AT89S52 datasheet
https://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/at89s51_ds.pdf
3. 照片轉換為 byte array
https://mischianti.org/images-to-byte-array-online-converter-cpp-arduino/
4. 參考 AT89S52 RST 接線圖 (影片6:00)
https://www.youtube.com/watch?v=za9NyU-VCZ4&t=359s
5.